Приложение 1

к техническому регламенту Таможенного союза

«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

# Виды технических средств,

пассивных в отношении электромагнитной совместимости,

на которые не распространяется технический регламент Таможенного союза

# «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

- Провода, шнуры, кабели и кабельные сборки.

- Технические средства, содержащие только резистивную нагрузку и не имеющие автоматических переключающих устройств, например, бытовые электрические обогреватели без термостатов или вентиляторов.

- Электрические батареи и аккумуляторы и питаемое от них световое оборудование без активных электронных цепей.

- Наушники и громкоговорители без функций усиления.

- Защитное оборудование, создающее переходные электромагнитные помехи малой длительности (много менее 1с) в результате срабатывания при коротком замыкании или ненормальной ситуации в электрической цепи, не содержащее предохранителей (устройств аварийного отключения) с активными электронными частями.

- Высоковольтное оборудование, в котором возможные источники электромагнитных помех обусловлены только локализованными дефектами изоляции (например, высоковольтные индукторы, высоковольтные трансформаторы), при условии, что указанное оборудование не содержит активных электронных частей.

- Конденсаторы,  например,  конденсаторы  для  коррекции  коэффициента мощности.

- Индукционные электродвигатели.

- Кварцевые часы (без дополнительных функций, например, радиоприема).

- Лампы накаливания.

- Штепселя,	розетки,	плавкие	предохранители,	выключатели	и автоматические выключатели без активных электронных цепей.

- Пассивные антенны для приема радио- и телевещания.